# Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

Школа №10

## МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА

проведения занятия с юнармейцами военно – патриотического клуба «ФАКЕЛ»

по огневой подготовке

« АВТОМАТ КАЛАШНИКОВА »

Педагог дополнительного образования руководитель ВПК «ФАКЕЛ»:   Матвеев Э.В.

г. Кулебаки

Тема занятия:       Автомат Калашникова.  Материальная часть автомата.

Вид занятия:

- Групповое

Учебные цели:

1.  Изучать материальную часть оружия;

2. Ознакомить юнармейцев с назначением, боевыми свойствами и общим устройством автомата, изучить составные части и механизмы.

3.  Дать первичные навыки в разборке и сборке  автомата.

Воспитательные цели:

1. Формировать и развивать у юнармейцев ВПК «ФАКЕЛ» интерес к изучению стрелкового оружия и умению его применения;

2. Воспитывать гордость за отечественное стрелковое оружие;

3. Формировать интерес к военной службе.

4.Развивать внимание, память, мышление.

Время:

- 1 час

Место проведения:

- класс ОБЖ.

Учебно-материальное обеспечение :

- учебный автомат,

- плакаты,

- видеоролик про автомат Калашникова.

Литература:

- Руководство по 5,45 мм автомата Калашникова.

УЧЕБНЫЕ ВОПРОСЫ И РАСЧЕТ ВРЕМЕНИ

№ п / п                                УЧЕБНЫЕ ВОПРОСЫ                                                      ВРЕМЯ(МИН)

1.             Вводная часть                                                                                                 5   мин

2.            Основная часть                                                                                              35 мин

1.Назначение, общее устройство и боевые свойства автомата.                15 мин

2. Разборка  и сборка автомата.                                                                    10 мин

3.Назначение, устройство частей и механизмов автомата.                       10 мин

3.             Заключительная часть                                                                                5   мин

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

1. По вводной части

- Построение доклад командира ВПК «ФАКЕЛ» о готовности  к занятию ;

- Опрос по материалу прошлого занятия ;

ВОПРОСЫ:

а)  Какие виды стрелкового оружия вы знаете?

б) Для чего предназначено стрелковое оружие?

в) Стрелковое оружие в годы ВОВ 1941-1945г

- Объявить тему и учебные вопросы занятия ;

- Объяснить значение материала для юнармейцев ;

- Провести инструктаж по мерам безопасности при обращении с оружием ;

2. По основной части

По первому учебному вопросу

- «Назначение, боевые свойства и общее устройство автомата».

- Показать юнармейцам  видеоролик про автомат Калашникова АК-74,

- довести назначение, боевые свойства АК-74

- довести общее устройство АК-74

- показать размещение частей и механизмов в корпусе автомата, используя учебные плакаты и  на примере учебного автомата Калашникова

- кратко подвести итог изучению учебного вопроса.

По второму учебному вопросу

- «Разборка и сборка автомата»

-     довести порядок неполной разборки и сборки АК-74

- показать порядок  частичной разборки АК-74, используя плакаты и учебный  автомат;

- показать порядок сборки АК-74, используя прежние плакаты, на примере учебного автомата

- выполнить практически неполную разборку и сборку учебного автомата одновременно с обучаемыми, проверяя выполнение каждого действия (при необходимости оказывать помощь);

- кратко подвести итог изучению учебного вопроса.

По третьему учебному вопросу

- «Назначение, устройство частей и механизмов автомата»

- довести до кадет действие устройств и механизмов АК-74 в целом.

- показать на учебном автомате назначение, устройство основных механизмов.

- показать устройство механизмов  на макете.

- кратко подвести итог изучению учебного вопроса.

- По заключительной части

- Напомнить тему занятия, учебные вопросы, цели и объявить, как они достигнуты ;

- Провести разбор занятия

- Ответить на вопросы;

- Оценить юнармейцев при усвоении учебного материала ;

- Постановка задач на самоподготовку.

УЧЕБНЫЙ МАТЕРИАЛ

Тема занятия:       Автомат Калашникова.  Материальная часть автомата.

Вопрос 1  Назначение, боевые свойства и общее устройство автомата.

5,45 мм автомат Калашникова является оружием стрелкового отделения. Он предназначен для уничтожения живой силы и поражения огневых средств противника.     Для стрельбы и наблюдения в условиях естественной ночной освещенности к автомату АК-74 присоединяется ночной стрелковый прицел универсальный (НСПУ).

Для стрельбы из пулемета применяются патроны с обыкновенным сердечником , со стальным сердечником и с трассирующими пулями.

БОЕВЫЕ СВОЙСТВА АВТОМАТА

| Дальность стрельбы прицельная | 1000 м. |
| --- | --- |
| Темп стрельбы | до 600 в/мин. |
| Начальная скорость пули | 900 м/сек. |
| Предельная дальность полета пули | 3150 м. |
| Дальность, при которой сохраняется убойное действие пули | 1350 |
| Боевая скорострельность: |
| При стрельбе очередями | 100 в/ми |
| При стрельбе одиночными выстрелами | до 40 в/мин. |
| Дальность прямого выстрела: |
| По грудной фигуре | до 440 м. |
| По бегущей фигуре | до 625 м. |
| Вес автомата: |
| Неснаряженным пластмассовым магазином | 3,3 / 3,2 кг. |
| Со снаряженным магазином | 3,6 / 3,5 кг. |
| Ёмкость магазина, патронов | 30 |

АВТОМАТ СОСТОИТ ИЗ СЛЕДУЮЩИХ ОСНОВНЫХ ЧАСТЕЙ И МЕХАНИЗМОВ:

- Ствола со ствольной коробкой, прицельными приспособлениями , прикладом и пистолетной рукояткой ;

- Крышки ствольной коробки;

- Затворной рамы с газовым поршнем;

- Затвора;

- Возвратного механизма; газовой трубки со ствольной накладкой;

- Ударно-спускового механизма;

- Цевья ;

- Магазина ;

-    Дульный тормоз-компенсатор

- штык- нож

В комплект автомата входит :

- Принадлежность ;

- Ремень, сумка для магазинов ;

Вопрос 2  Разборка и сборка автомата.

Разборка автомата может быть неполная и полная :

НЕПОЛНАЯ для чистки, смазки и осмотра автомата.

ПОЛНАЯ для чистки при сильном загрязнении автомата, после нахождения его под дождем или в снегу или при ремонте

Излишне частая разборка  автомата ускоряет изнашивание частей и механизмов. Разборку и сборку автомата производят на столе или чистой подстилке , части и механизмы раскладывают в порядке разборки , обращаются с ними осторожно , не кладут одну часть на другую , не применяют излишних усилий и резких ударов. При сборке автомата сличают номера на его частях .

ПОРЯДОК НЕПОЛНОЙ РАЗБОРКИ АВТОМАТА

- Отделить магазин , после чего проверить, нет ли патрона в патроннике . Для этого снять автомат с предохранителя , поставить его в положение «АВ» или «ОД» , отвести рукоятку затворной рамы назад , осмотреть патронник , отпустить рукоятку затворной рамы и спустить курок с боевого взвода .

- Вынуть пенал принадлежностей из гнезда приклада , утопить пальцем правой руки крышку гнезда так , чтобы пенал под действием пружины вышел из гнезда.  Раскрыть пенал и вынуть из него протирку , ершик , отвертку и выколотку.

- Отделить шомпол .

- Отделить дульный тормоз-компенсатор;

- Отделить крышку ствольной коробки.

- Отделить возвратный механизм.

- Отделить затворную раму с затвором.

- Отделить затвор от затворной рамы.

- Отделить газовую трубку со ствольной накладкой.

ПОРЯДОК СБОРКИ АВТОМАТА ПОСЛЕ НЕПОЛНОЙ РАЗБОРКИ

- Присоединить газовую трубку со ствольной накладкой.

- Присоединить затвор к затворной раме.

- Присоединить затворную раму к затвору.

- Присоединить затворную раму с затвором к ствольной коробке.

- Присоединить возвратный механизм.

- Присоединить крышку ствольной коробки.

- Спустить курок с боевого взвода.

- Поставить автомат на предохранитель.

- Присоединить дульный тормоз-компенсатор;

- Присоединить шомпол.

- Вложить пенал в гнездо приклада.

- Присоединить магазин к автомату.

ПОРЯДОК ПОЛНОЙ РАЗБОРКИ АВТОМАТА

- Провести неполную разборку автомата (см. выше)

- Разобрать магазин.

- Разобрать возвратный механизм.

- Разобрать затвор.

- Разобрать ударно-спусковой механизм:

-отделить узел спускового механизма;

-разобрать узел спускового механизма;

-отделить курок;

- отделить автоспуск;

-отделить переводчик;

- Отделить цевье.

ПОРЯДОК СБОРКИ АВТОМАТА ПОСЛЕ ПОЛНОЙ РАЗБОРКИ

- Присоединить цевье.

- Собрать ударно-спусковой механизм :

-присоединить переводчик ;

- присоединить автоспуск ;

-присоединить курок ;

-собрать узел спускового механизма ;

-присоединить узел спускового механизма ;

- Собрать затвор.

- Собрать возвратный механизм.

- Собрать магазин.

- Далее произвести сборку, после неполной разборки автомата.

Вопрос 3 Назначение, устройство частей и механизмов автомата.

1 – ствол со ствольной коробкой, с ударно-спусковым механизмом, прицельным приспособлением , прикладом и пистолетной рукояткой ; 2 – дульный тормоз-компенсатор; 3 – крышка ствольной коробки; 4- затворная рама с газовым поршнем; 5 – затвор; 6 – возвратный механизм; 7 – газовая трубка со ствольной накладкой; 8 – цевье; 9 – магазин; 10- штык-нож; 11 – шомпол;12 – пенал принадлежности; 13 – пламегаситель.

СТВОЛ служит для направления полёта пули. Внутри ствол имеет канал с четырьмя нарезами, вьющихся слева вверх направо. Нарезы служат для придания пуле вращательного движения. Промежутки между нарезами называются полями. Расстояние между двумя противоположными полями (по диаметру) называются калибром канала ствола; у автомата он равен 5,45 мм. В казённой части  канал гладкий и сделан по форме гильзы; эта часть канала служит для помещения патрона и называется патронником.

Дульный тормоз- компенсатор автомата служит для повышения кучности боя и уменьшения энергии отдачи. Он имеет две каморы переднюю и заднюю

Передняя камора имеет венчик, на который надевается кольцо штык- ножа при примыкании его к автомату, прямоугольный паз, в который входит выступ  штык- ножа, и два окна для выхода пороховых газов.

Основание мушки имеет упор с выемом для шомпола, отверстие для полозка мушки, предохранитель мушки и фиксатор с пружиной. Фиксатор удерживает от свинчивания дульный тормоз- компенсатор и втулку для стрельбы холостыми патронами.

Газовая камора служит для направления пороховых газов из ствола на газовый поршень затворной рамы. Она имеет газоотводное отверстие, патрубок с каналом для газового поршня и с отверстиями для выхода пороховых газов.

Ствольная коробка служит для соединения частей и механизмов автомата, для обеспечения закрывания канала ствола затвором и запирания затвора. В ствольной коробке помещается ударно- спусковой механизм. Сверху коробка закрывается крышкой.

Прицельное приспособление служит для наводки автомата при стрельбе по целям на различные дальности. Оно состоит из прицела и мушки.

Прицел состоит из колодки прицела, пластинчатой пружины, прицельной планки и хомутика.

Крышка ствольной коробки предохраняет от загрязнения части механизмы, помещённые в ствольной коробке. С правой стороны она имеет ступенчатый вырез для прохода выбрасываемых наружу гильз и для движения рукоятки затворной рамы; сзади- отверстие для выступа направляющего стержня возвратного механизма. Крышка удерживается на ствольной коробке с помощью полукруглого выреза на колодке прицела, поперечного паза ствольной коробки и выступа направляющего стержня возвратного механизма.

Приклад и пистолетная рукоятка служат для удобства действия автоматом при стрельбе.

Постоянный приклад автоматов АК74 имеет антабку для ремня, гнездо для пенала принадлежности и затыльник с крышкой над гнездом. В гнезде приклада укреплена пружина для выталкивания пенала. Постоянный приклад у автомата может быть деревянный или пластмассовый.

Затворная рама с затвором служит для приведения в действие затвора и ударно- спускового механизма.

Затворная рама имеет: внутри- канал для возвратного механизма и канал для затвора; сзади- предохранительный выступ; по бакам –пазы для движения затворной рамы по отгибам ствольной коробки; с правой стороны- выступ для опускания рычага автоспуска и рукоятку для перезаряжания автомата; снизу- фигурный вырез для помещения в нём ведущего выступа затвора и паз для прохода отражательного выступа ствольной коробки. В передней части затворной рамы укреплён газовый поршень.

Затвор служит для досылания патрона в патронник, закрывания канала ствола, разбивания капсуля и извлечения из патронника гильзы. Он состоит из остова, ударника, выбрасывателя с пружиной и осью, шпильки.

Ударник имеет боёк и уступ для шпильки.

Выбрасыватель с пружиной служит для извлечения гильзы из патронника и удержания её до встречи с отражательным выступом ствольной коробки. Выбрасыватель имеет зацеп для захвата гильзы, гнездо для пружины и вырез для оси.

Шпилька служит для закрепления ударника и оси выбрасывателя.

Возвратный механизм служит для возвращения затворной рамы с затвором в переднее положение. Он состоит из возвратной пружины, направляющего стержня, подвижного стержня и муфты.

Направляющий стержень имеет на заднем конце упор для пружины, пятку с выступами для соединения со ствольной коробкой и выступ для удержания крышки ствольной коробки.

Подвижный стержень на переднем конце имеет загибы для надевания муфты.

Газовая трубка со ствольной накладкой  состоит из газовой трубки, передней и задней соединительных муфт, ствольной накладки, металлического полукольца и пластинчатой пружины.

Газовая трубка служит для направления движения газового поршня. Она имеет направляющие рёбра. Передним концом газовая трубка надевается на патрубок газовой каморы.

Ствольная накладка служит для предохранения рук автоматчика от ожогов при стрельбе.

Ударно- спусковой механизм служит для спуска курка с боевого взвода или со взвода автоспуска, нанесения удара по ударнику, обеспечения ведения автоматического или одиночного огня, прекращения стрельбы, для предотвращения выстрелов при внезапном затворе и для постановки автомата на предохранитель.

Ударно- спусковой механизм помещается в ствольной коробке, где крепится тремя взаимозаменяемыми осями, и состоит из курка с боевой пружиной, замедлителя курка с пружиной, спускового крючка, шептала одиночного огня с пружиной, автоспуска с пружиной, переводчика и трубчатой оси.

Курок с боевой пружиной служит для нанесения удара по ударнику. На курке имеются боевой взвод, взвод автоспуска, цапфы и отверстие для оси. Боевая пружина надевается на цапфы курка и своей петлёй действует на курок, а концами- на прямоугольные выступы спускового крючка.

Цевьё служит для удобства действия и для предохранения рук автоматчика от ожогов.

Магазин служит для помещения патронов и подачи их в ствольную коробку. Он состоит из пластмассового корпуса, крышки, стопорной планки, пружины и подователя.

Штык-нож присоединяется к автомату для поражения противника в бою. Кроме того, он используется в качестве ножа, пилы и ножниц.

Требования безопасности при обращении с автоматом на занятиях ВПК «ФАКЕЛ».

Безопасность при обращении с автоматом обеспечивается четкой организацией, высокой дисциплинированностью всех юнармейцев ВПК «ФАКЕЛ»

Разборка сборка автомата производится только по команде руководителя.

Запрещается бросать и оставлять автомат без присмотра.

Автомат разбирается на столе либо на чистой подстилке.